## Slide 1: מערכות ספרתיות ומבנה המחשב
תרגול 1
ייצוג מספרים
קודים לקידוד ספרות
Ben Hanuka, 2025, Based on Maroun Tork

## Slide 2: כמה מילים לפני שמתחילים
הוראה פרונטלית ברגע שפקע״ר ייאשר
מילואים – יינתן מענה. דברו איתי
נהלים בmoodle בדף המידע של הקורס
בחנים שבועיים בmoodle

## Slide 3: שיעורי בית

## Slide 4: נושאים
ייצוג מספרים טבעיים
מעבר בין בסיסים
אריתמטיקה
ייצוג מספרים שליליים בשיטת המשלים ל-2
נקודה צפה – floating point
קודים בינאריים לקידוד ספרות בבסיס 10
קודים ציקליים

## Slide 5: מוטיבציה
נולדנו עם עשר אצבעות בידיים. כיצד עולם המספרים שלנו היה נראה עם שְׁמוֹנֶה אצבעות?
למחשב אין אצבעות... איך עוד נוכל ״ללמד אותו״ לספור?

## Slide 6: בסיס עשרוני
(237)10
= 2x100+3x10+7
מיקום הספרה () קובע את החזקה שתקבל:
= 2x102+3x101+7x100
בסיס מגדיר ״מה מעלים בחזקה״
מיקום (i) ו – בסיס (b) מגדירים משקל (w)

## Slide 7: ייצוג מספרים
N – ערך המספר במספרים עשרוניים
b – בסיס
wi – המשקל של הספרה ה-i-ית: ,
di – הספרה ה-i-ית:
Notes: לרשום על הלוח הגדרות ודוגמא:
(𝑑_(𝑛−1)…𝑑_2 𝑑_1 𝑑_0 )_𝑏=(𝑑_(𝑛−1) 𝑥𝑏^(𝑛−1)+…+〖𝑑_2 𝑥𝑏^2+𝑑〗_1 𝑥𝑏^1+𝑑_0 𝑥𝑏^0 )_10

## Slide 8: ייצוג מספרים
N – ערך המספר במספרים עשרוניים
b – בסיס
wi – המשקל של הספרה ה-i-ית: ,
di – הספרה ה-i-ית:
דוגמא: בסיס עשרוני (b=10): (237)10= 2x102+3x101+7x100

## Slide 9: מעבר מבסיס b כלשהו לבסיס 10
בסיס בינארי b=2:
1x23+0x22+1x21+0x20 =(10)10
1x27+1x24+1x21+1x20=128+16+2+1 = (147)10
ואם זה שבר בבסיס בינארי b=2:
1x23+1x21+1x2-1+1x2-3=(10.625)10
(1010)2 =
(10010011)2 =
(1010.101)2 =

## Slide 10: מעבר מבסיס b כלשהו לבסיס 10
מה קורה אם b>10?
בסיס הקסדצימלי b=16:
(A31)16=
(7EC4)16=
F | E | D | C | B | A
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10

## Slide 11: מעבר מבסיס b כלשהו לבסיס 10
מה קורה אם b>10?
בסיס הקסדצימלי b=16:
(A31)16= 10x162+3x161+1x160=(2609)10
(7EC4)16=
F | E | D | C | B | A
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10

## Slide 12: מעבר מבסיס b כלשהו לבסיס 10
מה קורה אם b>10?
בסיס הקסדצימלי b=16:
(A31)16= 10x162+3x161+1x160=(2609)10
(7EC4)16= 7x163+14x162+12x161+4x160=(32452)10
F | E | D | C | B | A
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10

## Slide 13: מעבר מבסיס b כלשהו לבסיס 10
מה קורה אם b>10?
בסיס הקסדצימלי b=16:
(A31)16= 10x162+3x161+1x160=(2609)10
(7EC4)16= 7x163+14x162+12x161+4x160=(32452)10
F | E | D | C | B | A
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10

## Slide 14: מעבר מבסיס 10 לבסיס b כלשהו
בכל שלב:
  מחלקים בבסיס b
  השארית מהווה ספרה במספר החדש
  המנה מועברת לשלב הבא
=
=

## Slide 15: דוגמא
מצאו את הייצוג של 500 בבסיס 16.
=
=
(500)10=(1F4)16
מספר
500
31
1
0
שארית

## Slide 16: מעבר בין בסיסים שהם חזקות אחד של השני
, n
ישנה דרך קלה להמיר ביניהם ללא מעבר דרך הבסיס העשרוני
דוגמא: מעבר מבסיס 2 לבסיס 16 ובחזרה :
(1101011110001111)2
=(1101,0111,1000,1111)2
=(D78F)16

## Slide 17: מעבר בין בסיסים – שאלות?

## Slide 18: אריתמטיקה בבסיסים שונים
חיבור בבסיס 2:
10101
+ 11011
110000
חיסור בבסיס 2:
110101
- 11101
11000
חיבור בבסיס 16:
15
+ 1B
30
חיסור בבסיס 16:
35
- 1D
18

## Slide 19: אריתמטיקה – שאלות?

## Slide 20: מספרים מכוונים – שיטת המשלים ל-2
בשיטה זו, כל מספר מכיל סיבית סימן שמסמנת אם המספר הוא שלילי או חיובי.
שאר הסיביות מייצגות את הערך הבינארי של המספר או את המשלים לערך הבינארי ועוד אחד.
b0 |  |  |  |  |  |  |  | bN-2 | bN-1
אם חיובי – הערך הבינארי של המספר אם שלילי – המשלים של הערך הבינארי של המספר + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | sign
באופן כללי:

## Slide 21: משלים ל-2
2’s complement | ערך (ללא סימן) | מספר בינארי
0 | 0 | 000
1 | 1 | 001
2 | 2 | 010
3 | 3 | 011
-4 | 4 | 100
-3 | 5 | 101
-2 | 6 | 110
-1 | 7 | 111
טווח ייצוג:
יתרונות :
  חיבור/חיסור פשוטים: אם יש carry פשוט מתעלמים ממנו.
  ייצוג בודד לאפס.

## Slide 22: משלים ל-2
דוגמאות לחיבור וחיסור (N=5) :
0
0
1
1
1
0
1
1
+
1
1
1
1
(=7)
(= -9)
(= -2)
1
0
1
1
1
0
1
0
+
0
1
0
1
1
Carry
(= -5)
(= -6)
(= -11)
1
1
0
1
1
1

## Slide 23: משלים ל-2 – כללים לחיבור
-חיבור שני מספרים שליליים (חיוביים) עלול להביא לתוצאה חיובית (שלילית), כלומר לגלישה:
  (-4)+(-3) = 100+101 = 001 = 1 ≠ -7
  3+3 = 011+011 = 110 = -2 ≠ 6
-חיבור מספר שלילי עם מספר חיובי נותן תמיד תוצאה נכונה.

## Slide 24: פתרון – ייצוג המספרים עם יותר סיביות ע"י שימוש ב- Sign extension
MSB (Most Significant Bit): הסיבית בעלת המשקל הגבוה ביותר במספר
LSB (Least Significant Bit): הסיבית בעלת המשקל הנמוך ביותר במספר
Sign extension : הוספת סיביות למספר ע"י שכפול הסיבית ה- MSB עד למילוי כל הסיביות שנוספו
לדוגמה: הרחבה לייצוג של -4 מ- 3 סיביות ל- 4 סיביות:100  1100
הרחבה לייצוג של -4 מ- 3 סיביות ל- 8 סיביות:100  11111100
b0 | b1 | b2 |  | . | . | . |  | bN-2 | bN-1
LSB |  |  |  |  |  |  |  |  | MSB

## Slide 25: משלים ל-2 – שאלות?

## Slide 26: כיצד נייצג מספרים גדולים?
מהו הערך המקסימלי שמייצג מספר בינארי בן 32 סיביות לא מכוון?
(כארבעה מיליארד)
ומכוון?
(כמינוס שני מיליארד עד שני מיליארד)

## Slide 27: נקודה צפה (Floating Point)
8 bit
23 bit
ייצוג של מספר גדול מאוד או קטן מאוד במעט סיביות (בדוגמה: 32)
B = 127 (Bias)
Value =
Fraction (Mantissa)
Exponent
Sign
Normalized:
Value =
Denormalized:

## Slide 28: נקודה צפה (Floating Point)
8 bit
23 bit
דוגמא: מהו ערכו של הייצוג הבא?
Value =
110 0000 0000 0000 0000 0000
1000 0000
0
F =
F
E
S
כיצד יראה מספר זה בייצוג הקסדסימלי (בסיס 16)?
0x40600000

## Slide 29: נקודה צפה (Floating Point)
8 bit
23 bit
דוגמא: מהו ערכו של הייצוג הבא?
Value =
001 1110 0100 0000 0000 0000
100 0010 0
0
F =
F
E
S
כיצד יראה מספר זה בייצוג הקסדסימלי (בסיס 16)?
0x421E4000

## Slide 30: נקודה צפה (Floating Point)
  אם F=0 – מייצג אינסוף
  אחרת – מייצג מספר לא קיים (NaN)
מקבלים טווח גדול יותר של ערכים על חשבון הרזולוציה (בכל מקרה, לא נוכל לייצג יותר מ- ערכים שונים עם 32 סיביות).
דוגמא:
0 01111111 00000000000000000000000 = 3f80 000016 = 1 0 01111111 00000000000000000000001 = 3f80 000116 = 1 + 2−23 ≈ 1.00000011920928955

## Slide 31: נקודה צפה (Floating Point)
https://blog.demofox.org/2017/11/21/floating-point-precision/
רמת דיוק של ייצוג Floating Point לפי טווח

## Slide 32: נקודה צפה (Floating Point) – שאלות?

## Slide 33: קודים בינאריים לקידוד ספרות בבסיס 10
הגדרה: ייצוג בינארי המקיים:
  לכל ספרה 9….0 קיימת מילת קוד שונה.
  קיימת נוסחה או טבלת מעבר: ספרה ↔ קוד.
למשל:
1000 = 0
1001 = 1
0110 = 2
1111 = 3
0000 = 4
0111 = 5
0001 = 6
1011 = 7
0011 = 8
1101 = 9

## Slide 34: קודים משוקללים
בקוד זה יש חוקיות :
  כל ספרה מיוצגת ע"י 4 סיביות ()
  לכל סיבית יש משקל מוגדר (wi)
  ערך הספרה הוא:

## Slide 35
 | קוד BCD |  | 
ספרה / משקלים | 8 4 2 1 | 2 4 2 1 | 6 4 2 -3
0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 1 0 1
2 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0
3 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 1 0 0 1
4 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0
5 | 0 1 0 1 | 1 0 1 1 | 1 0 1 1
6 | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 | 0 1 1 0
7 | 0 1 1 1 | 1 1 0 1 | 1 1 0 1
8 | 1 0 0 0 | 1 1 1 0 | 1 0 1 0
9 | 1 0 0 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1
דוגמאות לקודים משוקללים

## Slide 36: קוד BCD לעומת מספר בבסיס בינארי
נבדיל בין ייצוג המספר 16 בבסיס בינארי :
לבין ייצוג המספר 16 בקוד BCD :
1
0
0
0
0
רוחב: 5 ביט
0
1
1
0
ייצוג הספרה 6
רוחב: 4 ביטים
0
0
0
1
ייצוג הספרה 1
רוחב: 4 ביטים

## Slide 37: דוגמה לקוד לא משוקלל
ספרה | Excess-3
0 | 0 0 1 1
1 | 0 1 0 0
2 | 0 1 0 1
3 | 0 1 1 0
4 | 0 1 1 1
5 | 1 0 0 0
6 | 1 0 0 1
7 | 1 0 1 0
8 | 1 0 1 1
9 | 1 1 0 0

## Slide 38: קודים ציקליים
מילת קוד של ספרה כלשהי שונה ממילת הקוד של הספרה שלפניה ואחריה בסיבית אחת בלבד.
דוגמא שימושית - קוד Gray :
קוד באורך 3
000
001
011
010
110
111
101
100
0
1
2
3
4
5
6
7
קוד באורך 2
00
01
11
10
0
1
2
3
שימו לב !
קוד גריי אינו קוד לייצוג ספרות עשרוניות !

## Slide 39: הרחבת קוד Gray
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
n=1
n=2
n=3
משקפים את השורות הקיימות כמראה אופקית ומוסיפים עמודה

## Slide 40: המרה מבינארי ל-Gray
האופרטור מציין XOR. כלומר , X  Y = 1 אם ורק אם X שונה מ-Y.




## Slide 41: המרה מ-Gray לבינארי




## Slide 42: אביב 2023 מועד א'

## Slide 43
תשובות א ,ב וה' נפסלות מיידית – C איננו מספר שמיוצג בבסיס 12. מאי השוויון הראשון נקבל:
תשובה ג' היא הפתרון הנכון

## Slide 44: חורף 2023 מועד ב'

## Slide 45
A = 11001001
B = 11001100
תשובה ג'

## Slide 46
אביב 2021 מועד א'

## Slide 47
יש 3 אפשרויות במשתנה הכניסה וn משתנה כניסה אפשריים. מכאן שמרחב אפשרויות הקלט הוא
למוצא הפונקציה יש 8 פלטים שונים עבור כל קלט במרחב האפשרויות.
פונקציה היא מיפוי של כניסה ליציאה, למשל עבור n=1 נקבל 8 אופציות לכל קלט, ונוכל להרכיב פונקציות:
יש סה"כ 8 פונקציות קבועות אשר יחזירו פלט זהה לכל פלט אפשרי מ 0 עד 7 ולכן, מספר הפונקציות השונות הינו:.
תשובה ה'
f(0) | f(1) | f(2)
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
2 | 2 | 2
3 | 3 | 3
4 | 4 | 4
5 | 5 | 5
6 | 6 | 6
7 | 7 | 7

## Slide 48: סיכום
ייצוג מספרים טבעיים
מעבר בין בסיסים
אריתמטיקה
ייצוג מספרים שליליים בשיטת המשלים ל-2
נקודה צפה – floating point
קודים בינאריים לקידוד ספרות בבסיס 10
קודים ציקליים

## Slide 49: תרגול הבא
קודים לגילוי ותיקון שגיאות
שפת Assembly