## Slide 1: תרגול 5 תכן לוגי
Ben Hanuka, 2025, based on Maroun Tork

## Slide 2: שבוע שעבר (תזכורת)
מפת קרנו
  צמצום פונקציות
  גורר ראשוני + גורר ראשוני הכרחי
  צירופי ברירה
חישובי השהייה
  tpd
  tcd

## Slide 3: נושאים
Half/Full Adder
בורר – MUX – Multiplexer
מפענח - Decoder

## Slide 4: מוטיבציה
אנחנו רוצים לבנות מחשב, האם זה אומר שכל פונקציה צריך לממש במיוחד? איך אפשר ליעל את התהליך ולהקל על התכנון?
מסתבר שכמו בקוד, גם בחומרה בעיות חוזרות על עצמן

## Slide 5: Half Adder
אפיון:
    Cout - האם יש נשא (Carry)
טבלת אמת:
s | cout | b | a
 |  | 0 | 0
 |  | 1 | 0
 |  | 0 | 1
 |  | 1 | 1
s | cout
0 | 0
1 | 0
1 | 0
0 | 1

## Slide 6: Half Adder
מימוש אפשרי:

## Slide 7: Full Adder
אפיון:
  Cout – האם יש נשא.
S | Cout | Cin | b | a
 |  | 0 | 0 | 0
 |  | 1 | 0 | 0
 |  | 0 | 1 | 0
 |  | 1 | 1 | 0
 |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 | 0 | 1
 |  | 0 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 1
טבלת אמת:
S | Cout | Cin | b | a
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: Full Adder
S | Cout | Cin | b | a
 |  | 0 | 0 | 0
 |  | 1 | 0 | 0
 |  | 0 | 1 | 0
 |  | 1 | 1 | 0
 |  | 0 | 0 | 1
 |  | 1 | 0 | 1
 |  | 0 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 1
S | Cout | Cin | b | a
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  | 1 |  | 1
1 | 1 |  | 1 | 
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1

## Slide 9: Full Adder
מימוש 1: (ראינו בתרגול הקודם)

## Slide 10: Full Adder
מימוש 2: (בעזרת H.A.)
H.A
Notes: כיצד הגענו למימוש הזה?
נבדוק בטבלת האמת מה נותר כדי לענות על Cout
𝐶_𝑜𝑢𝑡=𝑎𝑏+𝑎𝐶_𝑖𝑛+𝑏𝐶_𝑖𝑛=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎+𝑏)
=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎+𝑏)(𝑎+𝑎 ̅ )(𝑏+𝑏 ̅ )
=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎+𝑏)(𝑎𝑏+𝑎𝑏 ̅+𝑎 ̅𝑏+𝑎 ̅𝑏 ̅ )
=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎𝑎𝑏+𝑎𝑎𝑏 ̅+𝑎𝑎 ̅𝑏+𝑎𝑎 ̅𝑏 ̅+𝑏𝑎𝑏+𝑏𝑎𝑏 ̅+𝑏𝑎 ̅𝑏+𝑏𝑎 ̅𝑏 ̅ )
=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎𝑏+𝑎𝑏 ̅+𝑎𝑏+𝑎 ̅𝑏)
=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎𝑏 ̅+𝑎 ̅𝑏)=𝑎𝑏(𝐶_𝑖𝑛+1)+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎⊕𝑏)
=𝑎𝑏+𝐶_𝑖𝑛 (𝑎⊕𝑏)

## Slide 11: Full-Adder כמערכת פעולות
הוכיחו ש- FA מהווה מערכת פעולות חצי-שלמה
לדוגמא, ממשו את הפונקציה בעזרת FA וקבועים

## Slide 13: תרגיל
ממשו מכפל 2 סיביות על 2 סיביות באמצעות שימוש בשערים לוגים וברכיבי HA בלבד.

## Slide 14: תרגיל
מימוש מכפל:

## Slide 15: עוד שימושים
מימוש מכפל:

## Slide 16: עוד שימושים
מימוש מכפל:

## Slide 17
שאלה ממבחן

## Slide 18
שאלה ממבחן

## Slide 19
פתרון
הרכיב MAX איננו מערכת פעולות שלמה
Out OR(Y,Z) | Out OR(x,y,z) | Out Max | z | y | x
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
בשער OR של 2 כניסות, מספיק שאחת הכניסות היא 1 כדי שהמוצא יהיה 1. ברכיב MAX של 3 כניסות, עלינו להבטיח ש2 כניסות יהיו שוות ל1. לכן, נבחר את אחת הכניסות להיות 1 ואת היתר להיות שני הליטרלים שהם הכניסה לשער הOR. כאשר נקבל שלפחות אחת הכניסות שווה ל1, זה יבטיח ש2 כניסות לפחות לרכיב הMAX יהיו שוות ל1.
MAX
1
Y
Z
Out

## Slide 20: בורר
דוגמה עם n=2:

## Slide 21: מימוש פונקציות ע"י בוררים
נתונה הפונקציה: . ממשו אותה
א. בעזרת בורר :
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

## Slide 22
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 23
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 24
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 25
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 26
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 27
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 28
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 29
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 30
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 31
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 32
ב. בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 33: מימוש פונק' של 4 משתנים ע"י בוררים 1  4
מבנה כללי :

## Slide 34: מימוש פונק' של 4 משתנים ע"י בוררים 1  4

## Slide 35
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 36
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 37
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 38
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 39
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 40
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 41
ג. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ושערים לוגיים:

## Slide 42
ד. מימוש הפונקציה בעזרת בורר ללא שערים לוגיים:

## Slide 43: דקודר (מפענח)
היציאה שמספרה שווה לערך שבסיביות הבקרה, תקבל את הערך 1.

## Slide 44: מפענח
Decoder

## Slide 45: מפענח
Decoder

## Slide 46: מפענח
Decoder

## Slide 47: מימוש פונקציות ע"י מפענחים
נתונה הפונקציה הבאה:
א. ממשו אותה בעזרת מפענח:

## Slide 48: ב. בעזרת מפענח ושערים לוגיים:
פיצול ע"י משתנה A:

## Slide 49: ב. בעזרת מפענח ושערים לוגיים:
פיצול ע"י משתנה A:

## Slide 50: ב. בעזרת מפענח ושערים לוגיים:
פיצול ע"י משתנה A:

## Slide 51: ב. בעזרת מפענח ושערים לוגיים:
אפשרות נוספת - פיצול ע"י משתנה E:

## Slide 52: מימוש ע"י דקודרים 164
אפשרות נוספת - פיצול ע"י משתנה E:
תזכורת:

## Slide 53: תרגיל (ממבחן)
האם מפענח (ללא enable) מהווה מערכת פעולות שלמה?
  כן, ללא שימוש בשערים נוספים.
  כן, בתוספת שער Not.
  כן, בתוספת שער And.
  לא.

## Slide 54: תרגיל (ממבחן)
האם מפענח (ללא enable) מהווה מערכת פעולות שלמה?
  כן, ללא שימוש בשערים נוספים.
  כן, בתוספת שער Not.
  כן, בתוספת שער And.
  לא.

## Slide 55: פתרון
NOT
AND
Decoder

## Slide 56: אביב 2017 מועד א'

## Slide 57: אביב 2017 מועד א'

## Slide 58
Out | E | D | C | B | A
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
לאחר כתיבת טבלת האמת ניתן לראות כי כאשר כניסה D שווה ל1 הפונקציה F מוציאה 1 ולכן ניתן לבודד אותה להיות כניסת הEN.

## Slide 59: אביב 2017 מועד ב'

## Slide 60: אביב 2017 מועד ב'

## Slide 61
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 |  | 1 |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 |  | 1 |  | 
wx
yz
מאחר ועלינו לממש שער NOT לא נוכל לממש את הפונקציה הנתונה ללא בוררים כלל.

## Slide 62
Decoder
נממש שער NOT באמצעות Decoder ואת יתר המימוש נבצע באמצעות שערים לוגים

## Slide 63
מועד ב' חורף 2025

## Slide 64
מועד ב' חורף 2025

## Slide 65
Out | W | Z | W | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Decoder

## Slide 66: סיכום
Half/Full Adder
בורר – MUX – Multiplexer
מפענח - Decoder

## Slide 67: שבוע הבא
רכיבי זיכרון
  Latch
  Flip – Flop
חישובי זמנים