## Slide 1
תרגול 7
סינתזה של מערכות סינכרוניות
Ben Hanuka, 2025, based on Maroun Tork

## Slide 2: שבוע שעבר (תזכורת)
רכיבי זיכרון:
  SR Latch
  D – Latch
  D – Flip Flop
אילוצי זמנים עם D-FF:
  tsetup
  thold

## Slide 3: נושאים
מכונות מצבים:
  Moore
  Mealy
סינתזה (מימוש של מכונת מצבים בחומרה)

## Slide 4: מוטיבציה
למערכת צירופית אין זיכרון, היא יודעת רק ״מה יש עכשיו״. כלומר כל הקלט צריך להיכנס באותו זמן. אין מושג של ״תהליך״.
בעזרת רכיבי זיכרון (D-FF) ומכונות מצבים, אפשר לדעת ״מה קרה עד עכשיו״ ולבנות לוגיקה שמבוססת על רצף אירועים.

## Slide 5: סוגי מכונות
Mealy
Moore
Output = F(PS, IN)
Next State = F(PS,IN)
Output = F(PS)
Next State = F(PS,IN)

## Slide 6: שלבי ביצוע הסינתזה
1- דיאגרמת מצבים
2- טבלת מצבים (+ צמצום)
3- הקצאת מצבים (קוד לכל מצב)
4- טבלת מעברים ופלט (הצבת הקודים בטבלת המצבים)
5- מציאת הפונקציות המתארות את כניסות ה-FF ואת המוצא Z
6- שרטוט המעגל

## Slide 7: תרגיל 1
תכנן מערכת סינכרונית בעלת כניסה אחת ויציאה אחת, המפיקה z=1 כשאחת הסדרות הבאות מופיעה: 1100,1010,1001.
המערכת חוזרת למצב ההתחלתי אחרי ש-z=1.

## Slide 8: שלב 1 – שרטוט מכונת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
דרישות:
z=1 עבור:
1100,1010,1001
אחרי ש-z=1:
חזרה למצב התחלתי

## Slide 9: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 10: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 11: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 12: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 13: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 14: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 15: שלב 2 - טבלת מצבים
A
Idle state
B
1 state
C
11
state
D
10
state
G
101
state
E
110
state
F
100
state
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1
x=0/z=1
x=0/z=0
x=1/z=1
x=1/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=0

## Slide 16: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 17: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 18: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 19: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 20: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 21: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 22: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים

## Slide 23: שלב 3+4 – הקצאת מצבים + טבלת מעברים
למה לא מוותרים על הΦ?
כי נוכל להשתמש בהם לצמצם פונקציות במפת קרנו!!

## Slide 24: שלב 5 – כתיבת פונקציות המתארות את המוצא והשלב הבא

## Slide 25: שלב 6 – שרטוט המעגל

## Slide 26: תרגיל 2
שרטט דיאגרמת מצבים של מערכת סינכרונית בעלת כניסה אחת ויציאה אחת.
עבור סיבית כניסה בעלת אינדקס זוגי, הפלט זהה לכניסה.
עבור סיבית כניסה בעלת אינדקס אי זוגי, הפלט יהיה הערך שנכנס שתי כניסות קודם.
הניחו כי מתחילים מאינדקס מספר אחד וכי כל הכניסות עד עכשיו היו 0.
לדוגמא :

## Slide 27: תרגיל 2 – דיאגרמת מצבים
A
odd Index remember ‘0’
B
even index
D
odd Index remember ‘1’
C
even index
reset
0/0
0/0 or 1/1
1/0
0/0 or 1/1
0/1
1/1

## Slide 28: תרגיל 2 –טבלת מצבים
X=1 | X=0 | PS
C,0 | B,0 | A
A,1 | A,0 | B
D,1 | D,0 | C
C,1 | B,1 | D

## Slide 29: תרגיל 3
דרוש לתכנן מערכת עקיבה סינכרונית בעלת כניסה אחת x ויציאה אחת z.
מצבה ההתחלתי של המערכת בזמן t0 הוא A.
נגדיר:
v(t) – מספר ה-1-ים בסדרת הכניסה מ-t0 ועד t.
u(t) – מספר ה-0-ים בסדרת הכניסה מ-t0 ועד t.
היציאה בזמן t צריכה להיות 1 אמ''מ v(t)-u(t)=3k עבור כל k טבעי (שלם חיובי, שלם שלילי, או 0).

## Slide 30: תרגיל 3 – דיאגרמת מצבים
reset
A
Remainder
0
B
Remainder 1
C
Remainder 2
X=0/Z=0
X=1/Z=1
X=1/Z=0
X=1/Z=0
X=0/Z=0
X=0/Z=1

## Slide 31: תרגיל 3 – טבלת מצבים
reset
A
Remainder 0
B
Remainder 1
C
Remainder 2
X=0/Z=0
X=1/Z=1
X=1/Z=0
X=1/Z=0
X=0/Z=0
X=0/Z=1

## Slide 32: תרגיל 3 – הקצאת מצבים וטבלת מעברים
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 2 | 6 | 4
1 | 1 | 3 | 7 | 5
y1y2
x

## Slide 33: תרגיל 3 – הקצאת מצבים וטבלת מעברים
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 2 | 6 | 4
1 | 1 | 3 | 7 | 5
y1y2
x

## Slide 34: תרגיל 3 – פונקציות הכניסה והיציאה

## Slide 35: תרגיל 3 – שרטוט המעגל

## Slide 36: תרגיל 4
נדרש לתכנן בקר תנועה עבור צומת בו נחתכים 2 כבישים חד סטריים. בצומת יש 2 רמזורים והמכוניות נוסעות ישר (אין פניות). הבקר צריך לייצר אותות שיפעילו את הרמזורים.

## Slide 37: תרגיל 4 (המשך)
הרמזורים נדרשים לפעול בצורה הבאה:
כאשר רמזור אחד מראה ירוק, השני מראה אדום.
כאשר רמזור אחד מראה ירוק, ובכביש השני מכונית הגיעה לצומת, במצב הבא שני הרמזורים צהובים, ולאחר מכך הראשון מראה אדום והשני ירוק.
הבקר מקבל שני אותות מחיישנים שאומרים לו אם יש מכוניות בצומת (x1=1 אם יש מכונית בכביש 1 בצומת ו-0 אחרת, כנ''ל לגבי x2).

## Slide 38: תרגיל 4 (שאלות לפני הפיתרון)
כמה מצבים יש במוצא? כמה ביט צריך בשביל לייצג את המוצא?
  3 מצבים: ירוק/אדום, אדום/ירוק, צהוב/צהוב. צריך 2 ביטים למוצא
כמה מצבים יש למערכת? כמה D-FF צריך בשביל לייצג את המצב?
  4 מצבים: ירוק/אדום, אדום/ירוק, 2 מצבי מעבר. צריך 2 פליפ-פלופים.

## Slide 39: תרגיל 4 – דיאגרמת מצבים
נגדיר מוצא
z=10 – אדום/ירוק
z=01 – ירוק/אדום
z=00 – צהוב/צהוב
A
אדום/ירוק
10
B
צהוב/צהוב
00
C
ירוק/אדום
01
D
צהוב/צהוב
00
00, 10
01, 11
10, 11
Φ Φ
Φ Φ
00, 01

## Slide 40: תרגיל 5
רוצים לממש מערכת שמוציאה z=1 אמ''מ המספר שהתקבל עד כה מתחלק ב-32.
למערכת כניסה אחת ויציאה אחת והיא מוזנת תחילה מה-MSB.
מהו מספר המינימלי של DFF הנדרש למימוש המערכת?
מהו סוג המערכת? האם ניתן להפוך אותה למערכת מן הסוג השני? אם כן, כמה DFF דורשים לצורך המימוש?

## Slide 41: תרגיל 5 – הגדרת הבעיה
נתבונן על המספר N הבנוי מהספרות
ערכו של המספר N בבינארי הוא:
לאחר המעבר לבסיס בינארי, נרשום את המשוואה עבור N מחולק ב32.
נרצה לחפש מצב בו
שארית
שלם

## Slide 42: תרגיל 5 – דיאגרמת מצבים
B
0
state
C
00
state
E
0000
state
D
000
state
x=0/z=0
A
No sequence
x=1/z=0
reset
x=0/z=0
x=0/z=0
x=0/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=1/z=0
x=0/z=1

## Slide 43: תרגיל 5 - פיתרון
רוצים לממש מערכת שמוציאה z=1 אמ''מ המספר שהתקבל עד כה מתחלק ב-32.
למערכת כניסה אחת ויציאה אחת והיא מוזנת תחילה מה-MSB.
מהו מספר המינימלי של DFF הנדרש למימוש המערכת?
  למערכת 5 מצבים כך שמספר הDFF המינימלי הוא
מהו סוג המערכת? האם ניתן להפוך אותה למערכת מן הסוג השני? אם כן, כמה DFF דורשים לצורך המימוש?
  המערכת היא מערכת Mealey.
  נשים לב כי למעט מצב E אנחנו תמיד מוציאים 0. לכן, על מנת להתגבר על הבעיה בה במצב E יתכנו 2 אפשרויות פלט, נפצל את מצב E למצב אחד נוסף ונעבור למכונת Moore.
  חשוב לשים לב: כעת האינדיקציה על חלוקה ללא שארית היא עבור המספר שנקלט עד *ולא כולל* הכניסה הנוכחית
  כעת יש לנו 6 מצבים ולכן נידרש ב DFF

## Slide 44: תרגיל 5 – מימוש Moore
B
0
0
C
00
0
E
0000
0
D
000
0
x=0
A
No sequence
0
x=1
reset
x=0
x=0
x=0
x=1
x=1
x=1
x=1
F
00000
1
x=0
x=0
x=1

## Slide 45: סיכום
מכונות מצבים:
  Moore
  Mealy
סינתזה (מימוש של מכונת מצבים בחומרה):
  דיאגרמת מצבים
  טבלת מצבים (+ צמצום)
  הקצאת מצבים (קוד לכל מצב)
  טבלת מעברים ופלט (הצבת הקודים בטבלת המצבים)
  מציאת הפונקציות המתארות את כניסות ה-FF ואת המוצא Z
  שרטוט המעגל

## Slide 46: שבוע הבא
Pipeline
תקשורת